## Slide 1: Моделирование
Лекция 9
Примеры СМО

## Slide 2: Замкнутые системы массового обслуживания
Замкнутой называется такая система массового обслуживания, в которой интенсивность потока поступивших заявок, зависит от состояний самой СМО.
Рабочий обслуживает n станков, каждый станок в любой момент времени может выйти из строя и потребовать обслуживания со стороны рабочего. Интенсивность потока неисправности каждого станка равна . Вышедший из строя станок – останавливается. Если в данный момент рабочий свободен, он берётся за наладку станка и тратит на это время
Еcли в момент выхода станка из строя рабочий занят, станок становится в очередь на обслуживание, и ждёт пока рабочий не освободится.
В такой СМО источником заявок являются станки, которые имеются в ограниченном количестве и характерной особенностью данной СМО является наличие ограниченного числа источников заявок.

## Slide 3: Замкнутые системы массового обслуживания
Пример:
Рассмотрим состояние СМО, которое включает рабочего и n станков, нумеровать состояние такой системы будем по числу неисправных станков:
μ
S0
S2
S1
nλ
(n-1)λ
μ
Sn
λ
μ
(n-2)λ
μ
S0 – все станки исправны – рабочий свободен;
S1 - один станок неисправен, рабочий занят его наладкой;
S2 - один станок неисправен, рабочий занят его наладкой, один стоит в очереди;
Sn - все станки неисправны, один налаживается, n-1 стоит в очереди.
Тип такой системы M/M/1/n-1/n
Из S0 в S1 систему переводит поток неисправности всех работающих станков n. Из состояния S1 в S2 поток неисправностей (n-1) работающих станков.
Справа налево систему переводит поток с интенсивностью µ.

## Slide 4: Замкнутые системы массового обслуживания
Под абсолютной пропускной способностью будем понимать среднее количество неисправностей исправленных рабочим в единицу времени.
Если рабочий занят, то он ликвидирует μ неисправностей в единицу времени.
Относительная пропускная способность
Pсвоб - вероятность того, что рабочий будет свободен.
Каждый работающий станок, порождает поток неисправностей с интенсивностью .
В нашей СМО в среднем работает станков, порождаемый ими поток неисправностей
Все эти неисправности устраняются рабочим.

## Slide 5: Замкнутые системы массового обслуживания
Определим среднее число станков ожидающих наладки в очереди. Общее число станков связанных с обслуживанием скалывается из числа станков в очереди и числа станков в обслуживании
Среднее число станков ожидающих обслуживания в очереди
Средняя потеря производительности группы станков в единицу времени за счёт неисправности
здесь l - производительность исправного станка за единицу времени.

## Slide 6: Замкнутые системы массового обслуживания
Пример:
Бригада из m(<n) обслуживает n станков
S0 - все станки работают, рабочие не заняты;
S1 - один станок остановился, один рабочий занят;
S2 - два станка остановились, два рабочих заняты;
Sm - все станки остановились все рабочие заняты;
Sm+1 - m+1 станок остановился, m налаживается, один в очереди;
Sn - все станки остановились m налаживаются m-1 в очереди
Система имеет вид M/M/m/n-m/n
S1
Sm
S2
Sn
(n-1)λ
(n-2)λ
2μ
3μ
mμ
Sm+1
(n-m-1)λ
λ

## Slide 7: Замкнутые системы массового обслуживания
Предельные вероятности состояний для СМО
среднее число станков обслуживаемое бригадой в единицу времени.
Среднее число неисправных станков

## Slide 8: Замкнутые системы массового обслуживания
По аналогии с (9) найдём число станков в очереди:
Среднее потеря производительности станков в единицу времени за счёт неисправности
l - производительность исправного станка.

## Slide 9: Системы массового обслуживания со взаимопомощью между каналами
Рассмотрим такие СМО, в которых одна и та же заявка, может обслуживаться двумя или более каналами. Вышедший из строя станок может обслуживаться сразу двумя рабочими. Такая взаимопомощь может быть как в открытых так и закрытых СМО. Если предположить, что на заявку работает K каналов, то интенсивность потока обслуживания, будет представлять собой некоторую не убывающую функцию.
Причём при некотором значении k критическое, дальнейшее увеличение числа занятых каналов, уже не повышает интенсивности обслуживания. Для того чтобы проанализировать работу СМО необходимо задаться видом функции μ(к).
ккр

## Slide 10: Системы массового обслуживания со взаимопомощью между каналами
Если число каналов n, которые могут помогать друг другу, не превосходит kкрит, то интенсивность обслуживания заявок несколькими каналами будет пропорциональна числу каналов.
Взаимопомощь «Все как один». При появлении одной заявки, её начинают обслуживать все n каналов сразу. И остаются занятыми, пока не закончится обслуживание этой заявки, затем все N каналов переключаются на обслуживание другой заявки, если она есть, или ждут её появления. В этом случае все n каналов работают как один, СМО становится одноканальной, но с более высокой интенсивностью обслуживания.

## Slide 11: Системы массового обслуживания со взаимопомощью между каналами
При введении взаимопомощи, пропускная способности уменьшается, это объясняется увеличением вероятности отказа. За то время, пока все три канала заняты обслуживанием одной заявки, могут в систему поступить другие и получить отказ. Чего не произойдёт в многоканальной СМО. Если время пребывания заявки в системе является критическим, тогда введение взаимопомощи целесообразно. Если пребывание в СМО опасно для заявки, то объединять каналы в один является выгодным.

## Slide 12: Системы массового обслуживания с взаимопомощью между каналами с ожиданием
Рассмотрим случай неограниченной очереди. Влияние взаимопомощи на пропускную способность не будет, так как будет обслужанны все заявки в очереди

## Slide 13: Системы массового обслуживания с взаимопомощью между каналами с ожиданием
Если пребывание в СМО опасно для заявки, то объединять каналы в один является выгодным
Равномерная взаимопомощь
Если заявка приходит в момент когда все каналы свободны, все n каналов принимаются за её обслуживания. Если в момент обслуживания заявки приходит ещё одна, часть каналов переключается на её обслуживания, и так до тех пор пока число каналов не будет равно числу каналов. В этом случае вновь пришедшая заявка получает отказ в СМО с отказом или становится в очередь в СМО с ожиданием. Если (к) линейна, то всё равно какую часть каналов выделить на обработку новой заявки, то все равно сколько каналов выделять. Если кривая выпукла вверх, то надо распределять каналы, как можно более равномерно.
СМО с отказами
Будем нумеровать состояние СМО по числу заявок находящихся в состоянии обслуживания
S0 – СМО свободна;
S1 – одна заявка обслуживается всем N каналами;
……..
Sn – n заявок обсуживается n каналами.

## Slide 14: Системы массового обслуживания с взаимопомощью между каналами с ожиданием
Данный граф совпадает с одноканальной СМО имеющий n-1 мест в очереди
S0
S1
S2
Sk
Sn
λ
λ
λ
λ
nμ
nμ
nμ
nμ
nμ
nμ

## Slide 15: ….СМО с очередью
Количество мест в очереди ограниченно числом m,
S0 - система свободна
S1 - 1 заявка обслуживается n каналами
Sk - k заявок обслуживается n каналами
….
Sn+1 - n заявок обсуживаются N каналами 1 заявка в очереди
Sn+m - n заявок обсуживаются n каналами m заявок в очереди
S0
S1
S2
Sk
λ
λ
λ
Sn+m
λ
Sn
λ
λ
λ
λ
λ
nμ
nμ
nμ
nμ
nμ
nμ
nμ
nμ
nμ

## Slide 16: СМО с очередью
При наличии равномерной взаимопомощи большинство характеристик меняется лучшую сторону.
Можно сделать вывод что это вид взаимопомощи предпочтительнее, чем взаимопомощь «все как один». Однако, такая взаимопомощь осуществима не для всех видов СМО.

## Slide 17: СМО с ошибками
В некоторых СМО могут иметь место ошибки в обслуживании. В результате чего, некоторые заявки, прошедшие СМО и якобы обслуженные, в действительности остаются не обслуженными из-за брака работы в СМО. Учёт ошибок в разомкнутых и замкнутых СМО производится по разному.
РАЗОМКНУТЫЕ
В разомкнутых СМО появление ошибки в обслуживании практически не сказывается на потоке заявок. Число источников заявок так велико, что интенсивность потока заявок вследствие ошибки практически не меняется. Поэтому для разомкнутых СМО учет ошибок в обслуживании сводится к тому что уменьшается вероятность безошибочного обслуживания.
На другие характеристики ошибки не сказываются.
ЗАМКНУТЫЕ
Заявка, обслуженная с ошибкой, вновь становится в очередь на обслуживание и следовательно увеличивает загрузку СМО, поэтому при расчёте таких систем вместо параметра интенсивности μ. Вводится параметр безошибочного обслуживанию рμ. Далее все расчёты СМО с ошибками проводятся по формулам замкнутой системы с вышеуказанной заменой.

## Slide 18: СМО с непуасоновскими потоками событий
СМО с отказами тип M/G/n
пусть на n канальную СМО с отказами поступает простейший поток заявок с интенсивностью  Время обслуживания имеет произвольное распределение
Доказано что в данном случае формулы для вероятности состояний для аналогичной СМО типа М/М/n (с отказами) остаются справедливыми

## Slide 19: СМО с непуасоновскими потоками событий
Одноканальное СМО с ожиданием, M/G/1/∞
Пусть имеется одноканальное СМО с бесконечной очередью, на её вход поступает простейший поток заявок с интенсивностью , закон распределения
времени обслуживания произвольный с мат ожиданием и СКО
Величина называется коэффициентом вариации обслуживания.
Этот коэффициент показывает, на сколько велик разброс времени обслуживания, относительно его среднего значения. Доказано, что для одноканальной СМО с постоянным потоком заявок и произвольно распределенным временем обслуживания:
Формулы (3) и (4) называются формулами Полячека-Хинчина.

## Slide 20: СМО с непуасоновскими потоками событий
Для показательного распределения:
В этом случае формулы (3) и (4) превращаются в формулы одноканальной СМО с бесконечной очередью, которые были выведены ранее.
Рассмотрим случай, когда tоб не случайно, т.е. тогда σоб=0; ν=0
и формулы (3) и (4) дают
Среднее число заявок в очереди и среднее время ожидания, при строго постоянном времени обслуживания в двое меньше чем при случайном времени обслуживания распределенном по показательному закону.

## Slide 21: Приближенное сведение не Марковских процессов к Марковским. Метод псевдосостояний
Рассмотрим некоторую систему S в который протекает случайный процесс, направляемый не пуассоновскими потоками событий.
В общем случае для этого процесса, уравнение Колмогорова записать нельзя. Поскольку для Марковской системы мы вычисляли вероятность того что в момент t+∆t система будет в состоянии Si, учитывая только то, в каком состояний система была в t и не учитывая сколько времени она была в этом состоянии, для не Марковской системы этот приём не пригоден. Вычисляя вероятность перехода из одного состояния в другое за время ∆t необходимо учитывать, сколько времени система провела в данном состоянии. Однако в некоторых случаях представляется возможным свести не Марковский процесс к Марковским, а именно если
1) Число состояний системы конечно;
2) Отличающиеся от простейших потоки событий, участвующие в задачи, представляют собой потоки Эрланга . Водя в схему возможных состояний системы, некоторые фиктивные псевдо состояния удаётся свести не Марковские процессы к Марковским и описать их уравнениями Колмогорова.

## Slide 22: Приближенное сведение не Марковских процессов к Марковским. Метод псевдосостояний
Рассмотрим на примере.
Пусть имеется система S - техническое устройство, которое может выходить из строя под влиянием простейшего потока неисправностей с интенсивностью . Отказавшее устройство немедленно начинает восстанавливаться. Время восстановления распределено по закону Эрланга третьего порядка.
Требуется свести не Марковский процесс к Марковскому и найти предельные вероятности состояний. T=T1+T2+T3
S1
S2(1)
S2(2)
S2(3)
μ
μ
μ
λ
0
T1
T2
T3
t

## Slide 23: Приближенное сведение не Марковских процессов к Марковским. Метод псевдосостояний
Составить размеченный граф состояний для одноканальной СМО с очередью из двух мест.
На вход поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ. Время обслуживания распределено по закону Эрланга 2-го порядка с мат. ожиданием 1/μ.
Считая вероятности состояний известными определить вероятности отказа.
T1=1/μ
T2=1/μ
T=1/μ
t
S0
S1(1)
S2(1)
S3(1)
S1(2)
S2(2)
S3(2)
2μ
2μ
2μ
2μ
2μ
2μ
λ
λ
λ
λ
λ