## Slide 1: Организация поточного производства
Общая характеристика и разновидности поточного производства.
Условия организации и параметры поточных линий.
Особенности организации непрерывно-поточных линий.
Особенности организации прерывно-поточных линий.

## Slide 2: Поточное производство
прогрессивная форма организации производства, основанная на ритмичной повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных операций, выполняемых на специализированных рабочих местах, расположенных в последовательности операций технологического процесса.

## Slide 3: Первичным производственным звеном поточного производства является поточная линия.
Различают
простую цепочку рабочих мест на линии, где для каждой операции выделяют одно рабочее место,
сложную - при наличии на операциях двух или нескольких мест –дублеров.

## Slide 4: Признаки поточного производства
Узкая специализация
создание предметно-замкнутых участков в виде специализированных поточных линий.

## Slide 5: Специализация
Линии
однопредметная – закреплено изделие одного наименования,
многопредметная – закреплены изделия нескольких наименований (серийное производство), с таким расчетом, чтобы их можно было обрабатывать с минимальными потерями времени на переналадку оборудования при достаточной загрузке рабочих мест и совпадении маршрута обработки.

## Slide 6: Признаки поточного производства
Прямоточность –
размещение оборудования и рабочих мест в порядке следования операций технологического процесса.

## Slide 7: Прямоточность
В зависимости от имеющейся площади поточные линии могут иметь различную конфигурацию:
прямолинейную,
прямоугольную,
круговую,
овальную и пр.

## Slide 8: Признаки поточного производства
Непрерывность
без межоперационного пролеживания движение изделий по операциям при непрерывной работе рабочих и оборудования.

## Slide 9: Непрерывность
Линии
непрерывно-поточные,
прерывно-поточные или
прямоточные.

## Slide 10: Признаки поточного производства
Параллельность
в каждый данный момент на разных операциях обрабатывается несколько единиц данного изделия, передача осуществляется поштучно либо небольшими партиями.

## Slide 11: Признаки поточного производства
Ритмичность
ритмичный выпуск продукции и ритмичное повторение всех операций на каждом рабочем месте. При строгой пропорциональности достигается полная и равномерная загрузка рабочих мест на линии.

## Slide 12: Параметры поточных линий
такт линии (штучный ритм) (мин/шт)
r = Fд/ Nзап
суточный действительный фонд времени работы линии
Fд = (Тсм - Тп)s,
программа запуска
Nзап = Nвып 100/(100-а),

## Slide 13: где
Тсм – календарный фонд времени работы (месяц, сутки, смена), мин;
Тп - регламентированные перерывы для отдыха и профилактических мероприятий, мин;
s – число рабочих смен в сутки;
а – технологические потери, %;
p - число изделий в партии;
ti – норма времени на i–й операции.

## Slide 14: Параметры поточных линий
ритм линии (мин/партия)
R = r * p
расчетное число рабочих мест
cpi = ti/ r
принятое число рабочих мест (округлить до целого числа)
cпрi~cpi
коэффициент загрузки рабочего места
kзi = cpi / cпрi

## Slide 15: Синхронизация
процесс согласования длительности операций с тактом поточной линии,
осуществляется путем изменений состава операций и организационных условий их выполнения.
Типы синхронизации :
предварительная,
окончательная

## Slide 16: Условие синхронности можно выразить следующим образом:
t1/c1= t2/c2= t3/c3=,…, = tm/cm= rнл,
где t1, t2 , t3,…, tm - нормы времени по операциям, мин.;
c1, c2,, c3,…, cm - число рабочих мест на операциях;
rнл - такт непрерывно-поточной линии, мин.

## Slide 17: Параметры конвейера
Шаг конвейера (м) - lо,
Скорость (м/мин)
vк = lо/rнл,
При передаче изделий пачками vк = lо/(p*rнл).
Длина рабочей зоны (станции) операции
нормальная зона - Liн = lо*ti/rнл = lо*ci
резервная зона - Liрез= lо * (tmax-ti)/ti = lо*Δ.
в целом
Li= Liн+ Liрез = lо*ci + lо*Δ= lо*(ci+Δ).
Длина рабочего участка конвейера
Lру= Σ Li= Σ (lо*ci) + Σ(lо *Δ)= Σ(lо(ci+Δ)).
Общая длина ленты транспортера
Lл=2*Lру+π*D,
где D – диаметр натяжного и приводного барабанов, мм.

## Slide 18: Межоперационный оборотный задел (задел между смежными операциями)
разность числа изделий, обработанных на этих операциях за определенный период времени.
Максимальная величина задела (шт.)
Zmax= Tci/ti – Tci+1/ti+1,
где T – период времени работы на смежных операциях при неизменном числе работающих станков, мин.;
ci , ci+1- число единиц оборудования, работающих на смежных i-й и (i+1)-й операциях в течение периода времени T;
ti , ti+1 - нормы времени на этих операциях.