## Slide 1: Агрегатное планирование производства
1. Задачи и виды производственного планирования.
2. Содержание агрегатного планирования.
3. Производственная программа: понятие, место, показатели, процесс формирования.

## Slide 2: Производственное планирование
непрерывный процесс установления или уточнения и конкретизации производственных целей развития всей организации и ее структурных подразделений, определение средств их достижения, сроков и последствий реализации, определение потребности и распределение ресурсов.

## Slide 3: Задачи производственного планирования:
обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех ее структурных подразделений;
перспективная ориентация и раннее распознование проблем развития производства;
координация производственной деятельности структурных подразделений и работников организации;
создание объективной базы для эффективного контроля производства;
стимулирование (мотивирование) трудовой активности работающих;
информационное обеспечение работников организации.

## Slide 4: Предмет планирования
НИОКР;
Производство;
Сбыт;
Снабжение;
Персонал;
Финансы;
Прочие;

## Slide 5: Виды производственного планирования
Цель планирования
Период планирования
Уровень планирования
Содержание планирования

## Slide 6: Цель планирования
Стратегическое (цели);
Тактическое (средства);
Оперативное (пути реализации);

## Slide 7: Период планирования
Долгосрочное (от 3 до 5 и более лет)
Среднесрочное (от 1 года до 18 мес.)
Краткосрочное (до 1 года)

## Slide 8: Уровень планирования
Организация в целом;
Подразделение;
Проект-заказ;
Отдельный исполнитель;

## Slide 9: Содержание планирования
Продуктово-тематическое;
Ресурсное;
Календарное;

## Slide 10: Формальные этапы планирования производства:
постановка задачи планирования;
разработка плана;
реализация планового решения.

## Slide 11
Содержание задач | Время
Планирование продуктовой стратегии. Планирование инвестиций. Планирование и размещение производственных мощностей. | Долгосрочные планы
4.Планирование реализации (сбыта). 5.Формирование производственной программы. 6.Планирование ресурсов (запасов). | Среднесрочные планы
7.Распределение производственной программы. 8.Оперативное планирование работ. 9.Диспетчирование. | Краткосрочные планы

## Slide 12: Агрегатное планирование
процесс формирования сбалансированных по ресурсам производственных программ организации на плановый период и дифференциации их по отрезкам календарного периода и по отдельным структурным подразделениям организации (производствам, цехам, участкам).

## Slide 13: Агрегатное планирование охватывает два уровня управления:
организацию в целом (межцеховый уровень);
подразделения (внутрицеховый уровень).

## Slide 14
Межцеховое управление | Внутрицеховое управление
формирование производственной программы организации; - распределение программы выпуска изделий по отдельным отрезкам планового периода. | формирование годовых, квартальных и месячных производственных программ по цехам; - распределение программ по отрезкам календарного периода.

## Slide 15
Агрегатный план
Программы НИОКР
Распределение
производственной программы
Маркетинговые
исследования
Маркетинговые
исследования
Маркетинговые
исследования
Маркетинговые
исследования
Запасы сырья и
материалов на складах,
поставки по кооперации
Научно-техническое
и экономическое
прогнозирование
Планирование
производственной
мощности
Потребность
в ресурсах,
кооперация

## Slide 16: Производственная программа
объемы производства отдельных видов продукции и услуг на предстоящий период с учетом рационального использования имеющихся производственных мощностей.

## Slide 17
Основные позиции формирования
производственной программы
состав (какие изделия) и структура программы (сколько и по какой цене) | -номенклатура, ассортимент (качественные показатели); - объем производства ; (количественные показатели);
уровень управления (планирования), | - организация; - подразделения;
период времени | год – кварталы; квартал – месяцы; месяц - смены.

## Slide 18: Качественные показатели производственной программы
Номенклатура (лат. nomenclatura - перечень) -классифицированный перечень производимой продукции.
Ассортимент (франц. assortiment) продукции – состав и соотношение отдельных видов изделий в продукции хозяйствующего субъекта или какой-либо группе товаров.

## Slide 19: Принципиальная схема планирования производственной программы.
формирование ассортиментного перечня изделий (номенклатуры).
определение объемов производства изделий.
проверка пропускной способности организации.
выравнивание мощности и приспособление к спросу.
оптимизация производственной программы.
дезагрегирование производственной программы.

## Slide 20: 1. Формирование ассортиментного перечня изделий (номенклатуры).
Программа формируется исходя из перспективного плана реализации продукции, разработанного в соответствии с принятой стратегией развития организации.
Уточнение спроса по каждой позиции перспективного плана осуществляется с учетом следующих факторов:
наличие платежеспособного спроса;
наличие у организации конкурентных преимуществ;
наличие или возможность обеспечения требуемого потенциала.

## Slide 21: 2. Определение объемов производства изделий (количественные показатели).
Nпр = Nр – Oн + Oк + Nвп – Nк,
где Nпр – объем производства в натуральном выражении;
Nр – планируемый объем реализации;
Oн, Oк – остатки нереализованной продукции на складах на начало и конец периода;
Nвп – количество изделий для внутреннего потребления;
Nк – планируемая закупка готовых изделий по кооперации.

## Slide 22: 3. Проверка пропускной способности организации
согласование объемов производства и реализации (спрос - возможности):
Nпл = Nр – Nо – Nз,
где Nпл –планируемый объем производства продукции (в периоды 1, 2, 3); Nр – планируемый объем реализации (поставки) продукции;
Nо – остатки нереализованной продукции;
Nз –планируемый объем закупок готовой продукции;

## Slide 23: 3. Проверка пропускной способности организации
загрузка оборудования:
Kз.о. = (Сn / Су) 100
Сn = Nпл / R
Сn ≤ Су
Kз.о. ≥ 75 %,
где Сn – потребное количество оборудования;
R – производительность единицы оборудования;
Су – установленное (наличное) оборудование;
Kз.о. – загрузка оборудования, %;

## Slide 24: 3. Проверка пропускной способности организации
занятость персонала:
Kз.п. = (Pп/ Pф) 100
Pп = Nпл * t / F;
Pф = Pн (1 - g);
Pп ≥ Pф;
Kз.п. ≥ 75 %,
где Pп – потребность в производственном персонале; t – трудоемкость изготовления единицы продукции; F – действительный фонд времени работы одного производственного работника; Pф – фактическое наличие производственного персонала; Pн – численность персонала на начало периода; g – коэффициент текучести кадров; Kз.п. – коэффициент занятости персонала, %;

## Slide 25: 3. Проверка пропускной способности организации
обеспеченность материалами:
Md = max [(Mп – Mз), 0],
Mп = H * Nпл;
где Мп – потребность в материале; H – норматив расхода материала на единицу продукта; Md – величина срочной закупки; Mз – запас материала на начало периода.

## Slide 26: 3. Проверка пропускной способности организации
равномерность производства:
Nпл1 = Nпл2 = Nпл3 = NплN ;
(Nпл-min / Nпл-max) 100 ≥ 25 %.

## Slide 27
4. Выравнивание мощности
объем
продажа из запасов
объем производства
спрос
время

## Slide 28: 4. Приспособление к спросу:
сверхурочная работа,
гибкий рабочий график,
временные рабочие,
субподряд – кооперирование и т.п.

## Slide 29: 5. Оптимизация производственной программы.
Модель формирования производственной программы включает целевую функцию:
КО = Σ Oi * Хi → max (min)
и систему ограничений:
Σ aij Хi < Aj (j=1,2…m),
Ni min < Xi < Ni max,
где КО – суммарное значение показателя, принятого в качестве критерия оптимальности; n – число наименований изготавливаемых изделий; Xi - количество изделий i-го наименования в программе; Oi – оценка i-го изделия в соответствии с критерием оптимальности; aij – затраты j-го ресурса на изготовление изделия i-го наименования; Aj -располагаемая величина j-го ресурса; m – число ограничений по ресурсам; Ni min , Ni max – допустимые пределы выпуска изделий i-го наименования.

## Slide 30: 6. Дезагрегирование производственной программы.
  по конструктивным элементам;
  по структурным звеньям организации;
  по отрезкам календарного плана.

## Slide 31: Виды изделий:
а) неспецифицированные - детали,
б) специфированные
сборочные единицы,
комплексы,
комплекты.

## Slide 32
Спецификации изделий
Е 1
Т1 1
Т2 1
Т3 1
Т4 1
Е 2
Т2 2
Т4 1
Т5 3
Е 3
Т1 2
Т2 4
Т4 1
Т5 2
Е 4
Т1 1
Т2 1
Т3 2
Т1
Е1 1
Е3 2
Е4 1
Т2
Е1 1
Е2 2
Е3 4
Е4 1
Спецификация
Документация
по применению
компонентов
Т3, Т4, Т5

## Slide 33: Качественные и количественные параметры, характеризующие изделия:
1. Конструктивная сложность
простые и сложные изделия.
2. Размер и масса
мелкие, средние и крупные.
3. Вид, марка и типоразмер применяемых материалов.
4. Трудоемкость обработки деталей и сборки сборочных единицей изделия в целом
нетрудоемкие (малотрудоемкие) и трудоемкие изделия.
5. Степень точности и шероховатости обработки деталей и точности сборки сборочных единиц и изделий
высокоточные, точные и низкоточные.
6. Удельный вес стандартных, нормализованных и унифицированных деталей и сборочных единиц.
7. Число изготовляемых изделий.

## Slide 34: Дезагрегирование производственной программы по структурным звеньям организации
- организация;
подразделения;
рабочее место.

## Slide 35: Дезагрегирование производственной программы по отрезкам календарного плана
год – кварталы;
квартал – месяцы;
месяц - смены.